1-5吨带斜坡小地磅秤/小地磅

产品概述：
带引坡小地磅面板以实厚为5mm的花纹碳钢材质,坚固耐用，整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，以ip67防水连接盒连接4颗高感应器使用。可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场。单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。
带引坡小地磅技术参数：
称重：III(GB/T7723-2002)
称量：1吨-5吨
分 度 值：200克-1000克
显示模式：6位LED显示
环境温度：传 感 器：-20 - +40度
称重仪表：-10 - +40度
环境湿度：<90% RH，无凝露
电缆长度：5m信号电缆
电源电压：AC 220V+10%，50Hz。  DC 6V4Ah
工作时间：充电，可连续工作30h
额定功率：<5W
通讯接口：Rs 232c可连接打印机或电脑。
秤台引坡：钢制斜坡可选配。
秤台移动机构可选。
超低地磅秤结构特性：
1、超低台面结构,整体面板；
2、接线盒内置，美观大方；
3、采用防爆形冷弯型钢组焊,秤体强度高；
4、平板或花纹钢板精工焊接；

5、结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。